XP-3118  复合型气体检测器

特长：

·可检测所有可燃气体和氧气。（请指定对象气体）

·以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度

·带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能

·体积小、重量轻，只有450g。

·单手持握，使用方便。

·可直接读取多个气体浓度。（选购品）

·记录功能。（选购品）

规格

| 型号 | XP-3118 |
| --- | --- |
| 对象气体 | 可燃性气体及可燃性溶剂的蒸气 ※请指定对象气体 | 氧气 |
| 采样方式 | 自动吸引式 |
| 检测原理 | 接触燃烧式 | 伽伐尼电池式 |
| 测量范围 | 0～100%LEL※1 | 0～25.0vol% |
| 指示精度※2 | 全量程±5% | ±0.3vol%(符合JIS T 8201 标准） |
| 报警设定值 | 20%LEL | 18.0vol% |
| 显示方式 | 液晶数字（带背景灯） 数字数值显示/数字条形图显示※3 |
| 报警方式 | 气体报警时：蜂鸣器鸣叫，红色灯闪烁 故障报警时：蜂鸣器鸣叫，红色闪烁，液晶显示 自动切换（仅可燃气体）：0～10%LEL（L量程） 0～100%LEL（H量程） |
| 防爆构造 | ExibdⅡCT3(本质安全防爆+耐压防爆）※4 |
| 使用温度范围 | 0～40℃ |
| 电源 | 5号碱性干电池4节 |
| 连续使用时间※5 | 使用碱性干电池时：约20小时（甲烷约15小时） （无报警时、20℃、背景灯OFF时） |
| 外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
| 重量 | 约450g（不含电池） |
| 标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管（1m）、吸气过滤器、过滤片、吸管、吸管用橡胶套 |
| 选购品 | 气体导管、混合器、记录数据收集装置（CD-ROM软件+USB线）、充电AC适配器※6 |

※1、测定可燃性高灵敏度0～5000ppm或0～10000ppm时使用[XP-3168]

※2、同一测量条件下

※3、数字条形图显示只在可燃性气体为主要成分时才会显示

自动量程切换：0～10%LEL（L量程）、0～100%LEL（H量程）。

※4、NK型式认证为 ExibⅡBT3

※5、根据不同环境条件下、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

※6、使用AC转接器时，是防爆构造适用外。