CEM DT-980/982/983系列经济型红外热像仪，包含80*80、160*120像素分辨率，体积小巧、结实耐用、超高性价比、同时也有WiFi功能（DT-983），是经济型红外热像仪用户的首

| 品型号 | DT-980 | DT-982/DT-983 |
| --- | --- | --- |
| 光学参数 |
| 出厂标配镜头 | 9mm | 7.5mm |
| 视场角 | 17°x 17° | 29.8°x 22.6° |
| 最小调焦距离 | 0.5m | 0.2m |
| 空间分辨率IFOV | 3.78mrad | 3.33mrad |
| 热灵敏度NETD(30°C时) | ≤0.1°C | ≤0.08°C |
| 图像帧频 | 50Hz |
| 对焦方式 | 手动 |
| 数字变焦和旋转 | 1-32倍连续变焦 |
| 传感器参数 |
| 传感器类型 | 非制冷型焦平面探测器（UFPA） |
| 工作波长 | 8–14μm |
| 分辨率 | 80x80 | 160x120 |
| 图像参数 |
| 显示屏 | 2.8''高清彩色TFT |
| 图像显示模式 | 红外、可见光图像，画中画融合 |
| 画中画 | 可见光图像与红外图像融合 |
| 调色板 | 铁红、彩虹、灰白、白灰 |
| 图像调节 | 手动/自动/直方图 |
| 量程 |
| 量程 | 低量程： –20°C ~ 150°C 高量程：0°C ~ 350°C |
| 量程 | 低量程： –20°C ~ 150°C 高量程：0°C ~ 400°C |
| 精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被测温度的±2%，取大值 |
| 测量分析 |
| 点分析 | 中心点+高低温 |
| 发射率 | 0.01~1.0可调；预先定义好材料的辐射率表 |
| 高低温检测 | 自动标记区域内最高温和最低温 |
| 测量校正 | 辐射率，反射温度 |
| 设置 |  |
| 激光/照明灯 | 小于class 2/白光LED |
| 设置命令 | 单位，语言，日期，时间，信息 |
| 语言选择 | 多国 |
| 视频/图像存储 |
| 存储 | 标配8GB卡，最大支持32GB |
| 视频存储格式 | 720P@60fps |
| 视频存储模式 | 红外，可见光，融合 |
| 图像存储格式 | 标准JPEG带温度数据，最大支持32GB |
| 图像存储模式 | 红外，可见光，融合 |
| 可见光摄像头 | 500万像素 |
| 数据输出 |
| USB接口 | USB存储器/USB摄像头 |
| 视频输出 | HDMI高清输出 |
| WiFi功能 | DT-983 |
| 电池 | 可充电锂电池，可用四小时 |
| 输入电压 | 直流5V |
| 电源管理 | 自动关机以及睡眠模式 |
| 环境参数 |
| 工作环境温度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) |
| 存储温度量程 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) |
| 相对湿度 | 10%RH ~ 90%RH |
| 防护等级 | IP65 |
| 防摔等级 | 2米跌落 |
| 抗冲击性 | 25g(IEC60068-2-29) |
| 抗震动性 | 25g(IEC60068-2-6) |

1.电力设备维护和检修
2.暖通设备的日常保养
3.运输行业和汽车维护保养
4.建筑应用领域
5.海洋业/农业/采矿挖掘领域
6.工厂制造现场检测和设备保养
7.国防领域
8.石油、化工和冶炼领域
9.汽车制造业
10.电子电力制造业
11.LED照明、光伏产业等新能源环保产业
12.道路交通、桥梁建设、轨道交通

电源适配器*1，软件光盘*1，连接线*1，工具包*1