GM5多功能红外气体检测仪

舒驰GM5多功能红外气体检测仪可以准确可靠的执行管网监测任务。它将测量技术

与操作使用的便携性相结合，是公共供气管网监测的理想工具。

0ppm到 100 vol. %的全量程测量范围，GM 5 可完美适用于：

燃气成分测量

管网检漏

爆炸极限监测

燃气泄漏定位

泄露巡检

GM 5 可始终提供高准确度的结果，可靠的测量和长期的稳定性，即使改变任务也不受影响。它为您日常检查燃气管网的工作提供许多令人信服的优点：

图形菜单操作

流量概览

耐用的铝制外壳

多功能应用

可测量 CH4 和 H2

清晰的测量结果

维护方便

多功能分析仪器，可以追踪气体，定位泄漏点和测量气体浓度。

浓度测量范围 0ppm 到 100 vol. %

符合 DVGW（德国水气专业协会） 指南 G465

通过ISO9001:2000产品质量管理认证，ATEX防爆认证，德国水气专业协会G468-1认证。

舒驰伴随着气体检测测量技术享名40余年，保证产品自主研发，自主生产，严格执行产品质量体系，从而确保产品品质与可靠性。

舒驰取得的认证有ISO9001:2000产品质量管理认证，ATEX防爆认证，德国水气专业协会G468-1认证。

显 示 器: 图形 LCD 显示器带自动照明，160 x 80 像素, 67 x 34 mm

报 警: 声光报警

泵: 隔膜泵, 流量可调

传感器类型: 半导体传感器、催化燃烧传感器、热导传感器、红外 CO2传感器

灵 敏 度: 1ppm

测量范围:0ppm-100VOL%CH4

0-100%LEL

0-100 Vol。% CO2（可选）

气体类型: 甲烷, 丙烷, 氢气，一氧化碳

温度范围: -20 °C – +40 °C

防 爆: EEX ib d IIB T3，II 类 2 组准许用于 Ex zone 1

防护等级: IP 54

供 电: 3 x 1.2 V 可充电电池或 3 x 1.5 V 电池

操作时间: 正常 15 小时

尺 寸: 215 x 100 x 60 mm

重 量: 1.8 kg

配置：GM5主机，便携箱，说明书，230V充电器，伸缩探头